Раздел 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целью генерального плана Дубовского городского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области является создание долгосрочной стратегии развития территории на основе принципов устойчивости, создание благоприятной городской среды для проживания населения, сохранение природных ресурсов.

Устойчивое развитие территории городского поселения предполагает развитие экономики города, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни, достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, создание современных транспортных и инженерных систем, создание благоприятной среды для проживания населения.

Основными задачами генерального плана городского поселения, решение которых отражено в разделах проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению окружающей среды города.

- Предложения по выделению территорий резерва для развития города.

- Мероприятия по сохранению и охране историко-культурного наследия.

- Предложения по оптимизации планировочной структуры и функционального

зонирования территории.

- Мероприятия по развитию социальной, транспортной и инженерной

инфраструктур.

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству.

Раздел 2.

Основные направления градостроительного развития

2.1. Тенденции развития

Планировочное развитие происходит за счет неосвоенных северных территорий города, и выноса автомобильной трассы федерального значения из исторической части города.

Центральная часть по исторической значимости диктует создание специальной историко-культурной среды и ограничивает новое строительство. Однако это не исключает возможность предусмотреть на данной территории реконструкцию и уплотнение застройки в увязке с потребностями населения города.

Близкое расположение г. Волгограда и Волгоградского водохранилища, а также увеличение объемов промышленной продукции предполагает реконструкцию зоны грузового порта с выносом его на территорию примыкающую к действующему деревообрабатывающему заводу. Предполагается развитие транспортной сети, обеспечивающей доступность к объекту.

Повышение уровня жизни населения диктует необходимость увеличения зон отдыха населения в пойме р. Дубовочки и планируемых жилых микрорайонах, расширение и реконструкцию зоны существующего спортивного комплекса со строительством плавательного бассейна, строительство аквапарка в пойме р. Дубовочки.

2.2. Концепция градостроительного развития.

Градостроительная концепция основана на результатах комплексного анализа территории города, учитывая ресурсный потенциал территории (экономический, социальный, природно-экологический) и направлена на развитие урбанизированного и природного каркасов.

Сохраняется основной принцип планировочной структуры селитебной территории заложенный в XVIII в:

-прямоугольная сетка улиц;

-полукольцевая  транспортная система;

-исторически сложившийся общественно-деловой центр с основной осью по ул. Московской.

Основное развитие город получает на северных неосвоенных территориях. Планируются новые производственные, коммунально – складские, общественно-деловые и жилые зоны «нанизанные» на две основные транспортные оси: существующую федеральную автомобильную трассу проходящую через селитебную территорию и проектируемую объездную.

2.3. Развитие функционально-пространственной среды.

Реконструкция и освоение всех функциональных зон - жилых, зон центров, производственных и рекреационных территорий.

Вынос части производственных территорий под развитие жилой застройки.

Увеличение территорий ранее сформированных промышленных зон и развитие промышленного производства.

Вынос федеральной автомобильной трассы за территорию исторической части города даст возможность увеличения объема грузовых перевозок.

Комплексная реорганизация береговой зоны.

Комплексное благоустройство и озеленение, формирование набережной вдоль Волгоградского водохранилища, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, организация пешеходных и парковых зон.

Установление охранной зоны и зоны регулирования застройки в исторической центральной части города.

Упорядоченная реконструкция застройки относящейся к памятникам историко-культурного наследия, направленная на создание благоприятной среды для развития туристического бизнеса. Реконструкция должна носить сбалансированный продуманный характер, индивидуальный для каждого фрагмента города, должна быть основана на сочетании охраны природного и культурного наследий, учете исторической и архитектурно-планировочной специфики районов.

Сохранение и развитие ансамблевой композиционной структуры городского центра, системы общественных зон и комплексов, основанные на классических традициях города должна усилить мощный культурный потенциал Дубовки.

Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры города:

-благоустройство долины р. Дубовочка;

-озеленение трасс транспортных коммуникаций;

-озеленение санитарно-защитных зон;

-сохранение зеленых разрывов между планировочными районами;

-благоустройство и увеличение зеленого фонда города.

2.4. Функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование территории необходимо для регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участков градостроительной деятельности. В частности градостроительной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана города Дубовка зонирование, основывается на выводах комплексного градостроительного анализа. Оно учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель города, требования охраны объектов культурного наследия.

Для государственных и муниципальных нужд генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

- Развития улично-дорожной сети, крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения.

- Крупных объектов инженерной инфраструктуры.

- Жилищного строительства.

- Крупных объектов обслуживания населения.

- Зеленых насаждений общего пользования.

- Нужд ГО и ЧС.

Зонирование территории выполнено в границах города Дубовка.

При разработке зонирования учитывались следующие требования по оздоровлению        городской среды и оптимизации экологической ситуации:

- Размещение производственной зоны с учетом санитарно-защитных разрывов.

- Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений с учетом исторически сложившейся  планировочной структуры застройки.

- Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий.

2.5. Виды функциональных зон.

С учетом принципов формирования планировочной структуры города, зонированием выделяются основные крупные зоны - селитебная, промышленно-складские, рекреационные и специальные зоны, в каждой из которых по необходимости выделяются подзоны.

1. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны выделены для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения, формирования местных (локальных) центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, развития общественных центров при сооружениях внешнего транспорта: автовокзала с широким спектром деловых и обслуживающих функций, связанных с обслуживанием технологических процессов транспортного узла, ориентированных на обеспечение высокого уровня комфорта перевозки пассажиров.

К застройке в данной зоне могут предъявляться дополнительные требования и ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры. Виды использования памятников истории и культуры, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

К специальным общественно - деловым зонам для объектов с большими земельными участками относятся:

- зона учреждений здравоохранения;

- зона средних специальных учебных заведений;

- зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений;

- зона объектов религиозного назначения

- зона государственного историко-культурного музея-заповедника.

Зона выделена  в границах территории Водянского городища (Бельджамена), включенного в списки памятников истории и культуры федерального значения. Параметры и характеристики строительных объектов недвижимости, которые не являются памятникам истории и культуры и расположены в пределах данной территориальной зоны, определяются уполномоченными органами в порядке, определенном законодательством об объектах культурного наследия.

Жилые зоны

-Зона индивидуальной жилой застройки усадебного и городского типа с участками.

Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и кварталов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа и коттеджей (одно - двухквартирных) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

- Зона малоэтажной жилой застройки.

Зона малоэтажной жилой застройки выделена для формирования жилых микрорайонов и кварталов с размещением многоквартирных домов от 2-х до 4-х этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.

- Зона развития среднеэтажной жилой застройки.

Зона развития среднеэтажной жилой застройки (резервные территории) выделена для формирования жилых районов средней плотности с размещением многоквартирных домов от 5-ти до 10-ти этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.

3. Производственные и коммунальные зоны

Зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, коммунально-складских и коммунальных предприятий различных классов вредности. Необходима группировка предприятий по классам вредности, а сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

В зонах размещения предприятий III класса вредности допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности, а в зонах IV и V класса вредности допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования.

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными нормативами и правилами, а так же специальными планировочными, конструктивными и технологическими мероприятиями.

5. Зоны специального назначения

- Зона водозаборных, иных технических сооружений.

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения по согласованию.

- Зона очистных сооружений.

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений по согласованию.

- Зона кладбищ.

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Разрешается размещение зданий и сооружений связанных с эксплуатацией кладбищ.

6. Природно-рекреационные зоны

- Земли (зона) особо охраняемых природных территорий – земли государственного лесного фонда

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти.

- Зона рекреационно–природных территорий.

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования.

- Зона парков, набережных, скверов, бульваров.

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением в центральных и жилых микрорайонах города.

Градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе природно-рекреационной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набережных переведены, в установленном порядке, на основании проектов планировки (установления красных линий), из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

7. Сельскохозяйственные зоны

- Зона коллективных садов и садово-огородных участков.

Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

- Зона сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении видов и параметров разрешенного использования

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов. Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Особо охраняемые природные территории. Порядок использования территорий устанавливается в соответствии с Федеральным законом  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ,  решениями органов местного самоуправления.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии с законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с законом РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и контролируются  уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки».

Развитие планировочной структуры города Дубовка и проектное зонирование территории отображены на Основном чертеже генерального плана.

Раздел 3.

мероприятия по территориальному планированию

3.1. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда.

По данным бюро технической инвентаризации жилищный фонд города на 1 января 2007 г. составил 294,4 тыс.м2 общей площади при фактической численности населения г - 14 896 чел. В среднем на одного человека пришлось 19,76 кв.м общей площади при установленной Стратегией социального и экономического развития Волгоградской области -26 кв.м.

В трех-пяти этажных домах размещается около 12% всего жилого фонда города, которые в основном размещены в центральной части города и представляют собой исторически сложившуюся ценную застройку.

Более 70% жилого фонда города размещается в одноэтажных жилых домах, которые на 80% деревянные, здесь проживает более -60% всего населения города.

Общая площадь жилых помещений по проценту износа, свыше 70% составила 3,5 тыс.кв.м.

Несмотря на то, что весь жилой фонд города на 60% деревянный, он находится в хорошем состоянии.

Новое строительство в последние годы велось капитальными индивидуальными 1-, 2-этажными жилыми домами с земельными участками в восточной, западной частях города на свободных территориях.

3.2. Новое жилищное строительство.

Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

-сохранение существующей капитальной  индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

-улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

-развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

-увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий в пределах границ городского поселения.

При перспективном росте численности населения необходимо учесть и рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Строительство нового жилья будет осуществляться на свободных территориях, на участках ветхого и аварийного жилья с его заменой или реконструкцией и за счет уплотнения существующей застройки. Будут осваиваться северо-восточные и северные территории города, где предполагается разместить микрорайоны малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с рядом учреждений культурно-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения.  В юго-восточной части намечается строительство массива индивидуальной жилой застройки. На расчетный срок новое жилищное строительство составит 449,254 тыс. кв. м общей площади.

Ресурсы жилищного строительства складываются из следующих составляющих:

-свободные от застройки территории в пределах границ городского поселения, вне зон планировочных ограничений;

-существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих микрорайонов;

-увеличение площади жилищного фонда при реконструкции и модернизации жилых домов, устройстве мансард, увеличение этажности и других мероприятий.

Жилищная политика, проводимая в городском поселении, должна решать следующие задачи:

-формирование рынков жилья, земельных участков на его застройку, строительных материалов, инфраструктуры рынка жилья, жилищно-коммунальных услуг;

-привлечение средств населения, включая механизм ипотеки, которое должно стать важным ресурсным источником для развития названных рынков;

-обеспечение отдельных категорий населения социальным жильем с условиями, соответствующими социальным стандартам;

-определение и обеспечение жилищных прав и механизмов их реализации.

Ориентировочные объемы нового строительства.

Таблица №5

| Наименование кадастровых кварталов | Новое строительство, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |
|  |  | 1-,2- этажное индивидуальное | 2-, 4- этажное секционное | 5-,10- этажное |
| Кадастровый квартал №72 | 0,42 | 0,42 | - | - |
| Кадастровый квартал №73 | 3,63 | 3,63 | - | - |
| Кадастровый квартал №74 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| Кадастровый квартал №21 | 32,62 | - | 2,28 | 20,31 |
| Кадастровый квартал №23 | 7,8 | - | 7,8 | - |
| Кадастровый квартал №12 | 28,12 | - | 28,12 | - |
| Кадастровый квартал №37 | 6,8 | 6,8 | - | - |
| Кадастровый квартал №40 | 1,54 | 1,54 | - | - |
| Кадастровый квартал №41 | 12,31 | 12,31 | - | - |
| Кадастровый квартал №50 | 6,87 | 6,97 | - | - |
| Кадастровый квартал №63 | 2,29 | 2,29 | - | - |
| Кадастровый квартал №68 | 2,85 | 2,85 | - | - |
| Кадастровый квартал №15 | 10,3 | - | - | 10,3 |
| Кадастровый квартал №20 | 26,8 | - | - | 26,8 |
| Кадастровый квартал №3 |  | - | - | 23,524 |
| Итого по городу: тыс м2 | 158,354 | 39,22 тыс.м2 | 38,2 тыс.м2 | 80,934тыс м2 |
| Земли НИИ (резерв) | - | - |  |  |

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и установленной обеспеченности на одного жителя общей площади –26 м2 , с учетом сноса существующего ветхого жилищного фонда в размере 3,5 тыс.м2 общей площади, объем жилищного фонда в городе составит на расчетный срок  449,254 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 158,354 тыс.м2 общей площади.

3.2.1. Убыль жилищного фонда.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на ремонт и содержание жилищного фонда, приводит его к ускоренному старению и обветшанию. В настоящее время по г. Дубовка в аварийном состоянии находится 3,5 тыс.кв. м жилья. Генпланом предусматривается ликвидация аварийного жилого фонда и обеспечение переселения жителей в новую застройку согласно нормативного метража по Волгоградской области из расчета 26 кв. м общей площади на человека.

В кварталах 56-, 57-, 58- предусматривается комплексная реконструкция с упорядочеванием планировочной структуры, в кварталах 20-21 предусматривается снос малоценной жилой застройки под строительство 5-10- этажной застройки, в кварталах 31-, 32- реконструкция индивидуальных жилых домов малой ценности для создания единого облика застройки. также предусматриваются к выносу гаражный кооператив (ГСК) и учебное хозяйство зооветеринарного техникума, которые расположены в кварталах 23- и 12-.

3.3. Развитие общегородского центра, системы общественных зон и комплексов.

Система общественных центров является одной из важнейших функциональных систем поселения, обеспечивающих его структурное единство. Система общественных центров г. Дубовка представляет:

Центры общественно-деловой и коммерческой активности общегородского и местного значения, деловой и коммерческой активности при крупных транспортных узлах, специализированные центры.

В процессе исторического развития сформировался административный общегородской центр - в границах улиц Московской и Минина;

Общегородской культурно - деловой - по ул. Московской, в границах улиц Комсомольской и 30-летия Победы.

Генпланом предусмотрены мероприятия по развитию системы общественных центров, которые решаются документами по планировке территории:

-создание архитектурных ансамблей, торгово-обслуживающих центров, пешеходных зон, объектов здравоохранения образования, спорта и др.

-формирование общественных центров в крупных транспортных узлах – автовокзал (предусмотрена реконструкция со строительством гостиницы.

-резервирование территорий для создания деловых и др. зон;

-развитие существующих и создание новых центров общественной, коммерческой и деловой активности местного значения в северной части селитебной территории города

-дальнейшее развитие специализированных медицинских, спортивно-рекреационных центров города.

3.4. Развитие объектов социальной инфраструктуры.

В проекте внесены предложения по размещению учреждений обслуживания, развлекательных и торговых центров.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:

-строительство объектов социально-гарантированного уровня – школ, детских дошкольных учреждений и амбулаторно-поликлинических учреждений в объемах, обеспечивающих 100% обеспеченность согласно нормативам;

-реконструкция объектов соцкультбыта не соответствующих современным требованиям

-строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается в основном отдельно стоящими зданиями и встроенными в проектируемые жилые дома.

Для налаживания системы обслуживания необходимо наличие близко расположенных детских дошкольных учреждений, школ, постоянная работа медицинского и торгово-бытового обслуживания, организация досуга и отдыха по месту жительства. Эти вопросы можно решить при строительстве малых учреждений обслуживания.

Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых Генпланом к размещению:

Таблица №6

| № п/п | Наименование объекта | Месторазмещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа | Квартал №37 ул. Королева |
| 2 | Дошкольные детские учреждения (детские сады и др.) | Квартал №37 ул. Королева Квартал № 12 ул. Гоголя Квартал № 3 Квартал № 73 ул. Строительная |
| 3 | Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы), дом престарелых | Квартал № 15 ул. Гоголя - ул. Сиреневая Квартал № 12 ул. Гоголя – ул.Мира Квартал № 12 ул. Гоголя - ул. Сиреневая |
| 4 | Плавательный бассейн Аквапарк | Квартал №37 ул. Королева Квартал № 71 ул. Ленинградская |
| 5 | Яхт-клуб | Квартал №74 ул. Рыбозаводская |
| 6 | Торгово-развлекательные комплексы | Квартал № 48 ул. Московская Квартал № 37 ул. Шишлянникова Квартал № 23 ул. Юбилейная-ул.Гоголя Квартал № 3 ул. Звездная, ул Дружбы Квартал № 80 ул. КИМ |
| 7 | Автовокзал | Квартал № 19 ул. Юбилейная-Советская |
| 8 | Автосалон | Квартал № 3 ул. Магистральная |
| 9 | Автосервисный центр | Квартал № 3 ул. Магистральная |
| 10 | Внешкольные учреждения | Квартал № 37,23 ул. Гоголя, ул. Шевченко |
| 11 | Музейно-производственный комплекс | Квартал № 50,55 ул. Гагарина, ул. Волжская, ул. Первомайская |
| 12 | Гостинично-туристический комплекс | Квартал № 21 ул. Юбилейная |
| 13 | Оздоровительно-рекреационные комплексы | Квартал № 16 ул. Рокоссовского Квартал № 26 ул. Юбилейная |

3.5. Городская система озеленения.

Система зеленых насаждений и открытых пространств города формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего и внутреннего облика города.

Городские зеленые насаждения подразделяются:

-общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары);

-ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, больниц, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, сады, лесопарки).

На территории города зеленые насаждения распределены неравномерно. В северной части исторического центра города разбит парк, на прибрежной полосе разбита зеленая зона санатория «Дубовка». На центральных улицах города, на прибрежной полосе, отведенной под набережную, не имеют озеленения. Многие производственные предприятия не имеют зеленые насаждения специального назначения.

Планировочная организация системы зеленых насаждений города направлена на формирование экологической инфраструктуры единой системы зеленых насаждений города и пригородов путем создания лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров и других объектов зеленого строительства общего и ограниченного пользования, а также защитного с учетом природно-ландшафтной основы естественных лесных массивов городских лесов.

Такой подход позволяет создать единую систему озеленения, которая будет выявлять и дополнять планировочную структуру, общественные и спортивные центры, основные пешеходные связи в структуре города.

Реконструкция рекреационной зоны предусмотрена на берегу реки Дубовочка с максимальным сохранением видовых точек на природный ландшафт, с сохранением существующих зеленых насаждений, с берегоукреплением и обустройством набережной. Основным зеленым образованием центра города будет являться существующий парк по ул. Московской и ул. Пионерской и парк по ул. Московской и ул. Минина, благоустройство и озеленение которых должно совершенствоваться и реконструироваться с обновлением покрытий дорожно - тропиночной сети, ассортимента зеленых насаждений, малых архитектурных форм и парковых сооружений.

Необходимо завершить формирование озеленения на пешеходной улице Московской.

При застройке кварталов 12-, 23-, 37-, кварталов 40-, 41- и кварталов 72-, 77- должна быть построена зеленая зона, отделяющей закрытое кладбище от жилой застройки, формируя территорию лесопарков.

Проектное решение системы зеленых насаждений общего пользования предусматривает  создание зеленого бульвара по ул.Шишлянникова, а также озеленение улиц аллейными посадками центральных кварталов города.

Вдоль автотрасс формируются защитные лесополосы, создающие систему зеленых насаждений специального назначения.

3.6. Организация отдыха.

Кратковременный отдых организуется в границах городской застройки на территориях парков, садов, скверов, бульваров. Рекреационные ресурсы поймы Дубовочки и береговая территория Волгоградского водохранилища позволяет организовывать пляжный отдых.

Развитие туристического комплекса предполагается по нескольким  направлениям:

- На базе существующего комплекса молодежного лагеря и санатория, с последующей реконструкцией и модернизацией.

- Создание туристического комплекса в городе Дубовка на базе историко-архитектурного комплекса для временного пребывания, так и с остановкой для длительного пребывания туристов и отдыхающих.

- Создание сезонных дач для длительного пребывания на отдыхе

- Размещение мотеля для длительного пребывания отдыхающих на отдыхе на автомобилях.

3.7. Градостроительная организация производственных территорий.

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон в части их места размещения между автомобильными трассами федерального значения на северных и на центральных (кварталы 76-, 72-) территориях города, предусмотренные в Генплане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

В проектном решении существующая планировочная структура промрайонов в основном сохраняется. Планировочное решение в генеральном плане направлено на упорядочение улично-дорожной сети и транспортных связей промрайонов.

Преимущественное развитие должны получить отрасли промышленности, связанные с жизнеобеспечением населения при внедрении современных чистых технологий производства, а также сфера сервиса, сочетающая мини-производства и обслуживание. Восстановленная промышленность по переработке сельскохозяйственной продукции должна обеспечить экономическую базу для создания в городе туристического комплекса, гостиницы, дома для престарелых и инвалидов пенсионного возраста и прочих задач в сфере социального обеспечения.

Состав застройки производственной зоны зависит от направления и дальнейшей специализации сельскохозяйственного предприятия, от потребностей рынка, уровня развития производства, землепользования и др. факторов.

Площадь территории существующих складских предприятий г. Дубовка превышает расчетную, поэтому дополнительных территорий для складских помещений не требуется.

3.8. Развитие транспортной инфраструктуры.

Автомобильный транспорт в районе получит дальнейшее развитие в связи с ростом автомобилизации и развитием автодорожной сети в стране и области, что в настоящее время является национальным проектом. Основу автодорожной сети в городе составит, как и раньше, федеральная автодорога Сызрань – Саратов-Волгоград.

Генпланом предусматривается совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры:

-расширение проезжей части существующих улиц;

-строительство новых улиц;

-строительство новых линий общественного транспорта;

-реконструкция автовокзала;

-строительство новых автостоянок индивидуального транспорта по расчету согласно нормам.

Предлагается вывод транзитного движения с федеральной автотрассы Сызрань – Саратов-Волгоград из тела города путем строительства дополнительной автотрассы в обход селитебной территории города Дубовки.

В городе Дубовка предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями района, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

3.8.1. Городской транспорт.

Предлагается развивать автобусный вид общественного транспорта. Продолжает развитие такой новый вид общественного транспорта как маршрутное такси. Растет уровень автомобилизации жителей города, что предполагает развитие территорий автостоянок. Размещение их возможно на резервной территории коммунально-складской зоны.

3.9. Инженерная подготовка территории.

В комплекс инженерной подготовки включены инженерно-геологические мероприятия:

-организация рельефа;

-защита от затопления;

-противооползневые мероприятия;

-благоустройство оврагов и балок;

-отвод поверхностных вод.

3.9.1. Берегоукрепление.

Необходимо произвести работы по берегоукреплению Волгоградского водохранилища. Участок проектируемого берегоукрепления правобережья Волгоградского водохранилища располагается в пределах юго-восточной окраины города Дубовки и занимает береговую зону от пересечения улиц Ленина и Харьковская до территории санатория «Дубовка»

.

3.9.2. Дождевая канализация.

В целях повышения общего уровня благоустройства вновь планируемых территорий, создания необходимых условий работы автодорог и в соответствии с санитарными нормами предусмотрен организованный отвод атмосферного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков и дождевой канализации проектируемых участков, с очисткой наиболее загрязненных дождевых вод.

Для соблюдения санитарных норм и повышения степени благоустройства проектируется прокладка сети дождевой канализации со сбросом очищенных вод в Волгоградское водохранилище.

3.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

3.10.1. Водоснабжение и водоотведение.

Решения раздела Генплана определяют мероприятия по развитию системы водоснабжения г. Дубовка. Обеспечения населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям.

В городе Дубовка имеются следующие системы водоснабжения и канализации:

- централизованная система водоснабжения из подземных источников, обеспечивающая хозяйственно – питьевые, производственные и противопожарные нужды различных категорий потребителей, а также частично полив приусадебных участков и зеленых насаждений;

-система канализации, обеспечивающая отведение и очистку на канализационные

очистные сооружения хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод.

Централизованная система водоснабжения г. Дубовки состоит из 12-ти артезианских скважин и включает центральную зону – 9 скважин и зону микрорайона Задубовка – 3 скважины.

Центральная зона водоснабжения представлена:

- 4-мя скважинами в северной части города, подающими воду по водопроводу в резервуар чистой воды ёмкостью 500 м3;

- 2-мя скважинами в северо-восточной части города  и 2-мя скважинами в северо-западной частях города, подающих воду по трубопроводам в 2 водонапорные башни.

Водоснабжение микрорайона Задубовка осуществляется из 3-х скважин,

расположенных на юго-восточной окраине г. Дубовки и подающим воду

по трубопроводам в резервуар чистой воды емкостью 400 м3 и водонапорную башню.

Обеспечение потребности города в воде на расчетный срок намечается от существующих источников водоснабжения – артезианских скважин.

Существующая система водоснабжения города не позволяет обеспечить водой проектируемую застройку. Поэтому необходимо на расчетный срок реконструировать очистные сооружения с увеличением их производительности .

Для снижения общей жесткости питьевой воды до нормативной необходимо производить умягчение воды.

Необходимо построить узел обработки промывных вод с целью доведения их качества до ПДК рыбохозяйственных водоемов.

На расчетный срок требуется достроить и реконструировать существующие очистные сооружения.

Для этого необходимо строительство дополнительных сооружений физико-механической очистки, сооружения биологической очистки на основе современных технологий, а также замена иловых площадок (реконструкция существующих) на современный узел обезвоживания осадков и избыточно активного ила с целью соблюдения норм по организации санитарно-защитной зоны.

3.10.2. Теплоснабжение.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения города и улучшения состояния окружающей среды Генпланом определены основные направления в решении вопросов реконструкции существующих ведомственных котельных. Данная проблема будет решаться на стадии разработки схемы теплоснабжения г. Дубовка по утвержденному генеральному плану города. Теплоснабжение и горячее водоснабжение отдельных проектируемых объектов, размещенных в зоне действия существующих котельных, предлагается от данных.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа.

Размещение котельных, внеквартальных тепловых сетей будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Выбор типа новых источников тепла, вида топлива, температуры теплоносителя, предложений по резервированию подачи тепла потребителю за счет совместной работы источников тепла, а также по устройству перемычек между квартальными сетями, обеспечивание нормативных уровней теплоэнергоснабжения, надежности, обеспечение требований экологии, безопасной эксплуатации будет осуществляться на последующих стадиях проектирования – в схеме теплоснабжения и при разработке соответствующих рабочих проектов.

3.10.3. Электроснабжение.

Электроснабжение города и прилегающих районов в настоящее время осуществляется от Волгоградской энергосистемы через подстанцию 110/35/10 к «Омега».

Подача электроэнергии в город осуществляется по воздушным линиям электропередач.

Основным источником электроснабжения проектируемых объектов предлагается использовать ПС 110/35/10 кВ. Развитие города и увеличение производственных территорий, благоустройство жилого фонда повлекут за собой рост электрических нагрузок промышленных и жилищно-общественных потребителей. Схема распределительных сетей 10 кВ перспективных объектов предусматривается в зависимости от категории объектов. Электрические сети выполняются воздушными. Для повышения надежности существующих проектируемых потребителей необходимо включить проектную схему 10 кВ в существующую.

3.10.4 Газоснабжение.

Источником газоснабжения города является существующий межпоселковый газопровод (АГРС-7) п. Ерзовка - г.Дубовка. Распределение газа предусмотрено через ГГРП №1 высокого давления и ГГРП№2 среднего давления. Через ГГРП №2 газ распределяется по району Задубовка, а ГГРП №1 распределяет газ по центральным районам Дубовки.

Пропускная способность и расположение существующих ГГРП позволяет использовать их для газоснабжения существующей застройки. Для перспективной жилой застрйки в северной части города предусматривается строительство дополнительной ГГРП. Дополнительно на расчетный срок намечается строительство газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП) в проектируемых и реконструируемых жилых районах. Количество проектируемых ШРП необходимо определить для оптимальной производительности и оптимального радиуса действия.

Прокладка газопроводов подземная. Газопроводы прокладываются вне проезжей части дорог.

3.11. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

На основании специальных исследований установлены зоны охраны памятников истории и культуры: территория памятника, охранная зона, зона регулирования застройки.

Историческая зона объектов культурного наследия города Дубовка устанавливается как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамбля в центре города, как целостного памятника градостроительства (исторической зоны населенного пункта)-в границах улиц Харьковской, Санджирова и Юбилейной.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые парцеллы (земельные участки), являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов историко-культурного наследия как недвижимости.

На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных на то органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов историко-культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов

историко-культурного наследия.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена.

При реконструкции в исторической зоне города режим реконструкции должен определяться с учетом:

- Сохранения общего характера усадебной застройки.

- Сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселения.

- Отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места.

- Использования, как правило, традиционных материалов.

- Соблюдения предельно допустимой для данной зоны города высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий.

- Размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных домов, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки.

- Того, что новое строительство в этой среде должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица №7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского населенного пункта в установленных границах | га/кв.м на чел. | 2484,1/1667,5 | 2484,1/1437,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 295,1/11,9 | 358,62/14,43 |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  | индивидуальная застройка | -"- | 283,8/11,4 | 325,32/14,18 |
|  |  | Застройка малой этажности 2-4-эт. | -"- | 11,3/0,46 | 33,3/1,34 |
|  |  | Застройка средней этажности 5-9 эт. |  |  |  |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 68.3/27,5 | 84,25/3,39 |
|  | - культовая |  | 0,7/0,03 | 0,7/0,03 |
|  | - производственных зон | -"- | 166,4/6,7 | 337,3/13,58 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 93,1/3,8 | 108,05/4,35 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 247,2/9,95 | 341,95/13,77 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 872,1/35 | 802,1/32,29 |
|  | - иных зон | -"- | - | - |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования | -"- | 560,7/22,6 | 1061,1/42,72 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - озелененные территории общего пользования | -"- | 13,1/0,53 | 69,9/2,8 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 280,4/11,3 | 600/24,2 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | 267,2/10,8 | 391,2/15,7 |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | % от общ.пл. земель | 30 | 25 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения | га/% | 180,1/7,25 | 141,4/5,7 |
| 1.5 | Из общего количества земель сельского населенного пункта |  | - | - |
|  | - земли федеральной собственности | -"- | - | - |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | -"- | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | - земли частной собственности | -"- | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел. | 14,896 | 17,279 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% |  |  |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 2,317/15,4 | 4,7/27,7 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 9,217/61,4 | 11,600/68 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 3,362/22,4 | 5,744/33,8 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 5,133 | 7,515 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс.чел./% от числ. занятого насел. | 1,580/30,78 | 2,25/30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | промышленность | -"- | 0,462/9,01 | 0,75/10 |
|  | строительство | -"- | 0,303/6,0 | 1,503/20 |
|  | сельское хозяйство | -"- | 0,815/15,9 | 1,144/16 |
|  | прочие | -"- | - | - |
|  | - в обслуживающей сфере | -"- | 3,553/71 | 3,500/47 |
| 2.4 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 3724 | 4320 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 294,4 | 449,254 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м общ. площ. квартир/% к общ. объему жил. фонда | 23,5/7,98 |  |
|  | - частной собственности | -"- | 265,4/90,12 | 398,254/88,7 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в 4-5- этажных домах | -"- |  |  |
|  | - в малоэтажных домах | -"- | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - в малоэтажных многоквартирных домах |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | - | - |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% - (не более – 5%) | -"- | 3,5/1,2 | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда – всего, в том числе | -"- | 3,5/1,2 | 22,3/5 |
|  | - государственной и муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | - частной собственности | -"- | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию с заменой новыми жилыми домами | тыс.кв.м общ. площ. квартир/% к объему убыли жил. фонда | 3,5/15,9 | - |
|  | - реконструкции | -"- | - | 18,8/85,5 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый) | тыс. кв.м общ. площ. квартир | - | 272,1 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 177,154- |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - реконструкция существующего жилого фонда | тыс. кв.м общей площади квартир | 22,3 | - |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 158,354 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в 5-10- этажных домах |  |  | 80,934 |
|  | - в 2-4- этажных домах | -"- | - | 38,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | - | 39,22 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | -"- | - | - |
|  | - на свободных территориях | -"- | - | 158,354 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | -"- | - | 3,5 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда | - | - |
|  | - водопроводом | -"- | 82,2 | 100 |
|  | - канализацией | -"- | 78,8 | 85 |
|  | - теплом | -"- | 86,3 | 100 |
|  | - горячей водой | -"- | 29,1 | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 19,75 | 26 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения -всего/ 1000 чел. | мест | 27,3/50 | 50/50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | -"- | 154,4/155 | 155/155 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 1428 | 1428 |
| 4.4 | Внешкольные учреждения | мест | 150/232 | 232/232 |
| 4.6 | Амбулатория - всего/1000 чел. | посещений в смену | 26/35 | 35/35 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. | м2 торговой площади | 603/280 | 750/280 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | мест | 20% | 100% |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | га | 3,5 | 6,5 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/ 1000 чел. | мест | 76/100 | 76/100 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | % | - | 100 |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | мест | 20/300 | 35/300 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | -"- | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 106,5 | 326,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | -"- | 3,2 | 6,2 |
|  | - магистральных улиц общегородского значения | -"- | 24 | 70 |
|  | - магистральных улиц районного значения | -"- | 79,3 | 250 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием |  | - | - |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 40% | 70% |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. | 3023 | 3749,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 2926,3 | 3653,09 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 96,7 | 96,7 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м /сут. | 3023 | 3749,79 |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | -"- | 3023 | 3749,79 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 180 | 230 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. | 2062,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 1962,9 | 3974,17 |
|  | - производственные сточные воды | -"- | 99,6 | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 4500 | 5500 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/год | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 10кв | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год | 13,06 |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 8,234 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт | 16,578 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | тыс.куб.м/год | 15653,93 | 22852 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 4232,41 | 6382 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 2376,8 | 3090 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- | ГГРП | Доп ГГРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | - | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории | - | - | - |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га | - | - |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | - | - |
|  | - намыв и подсыпка | млн.куб.м | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории: берегоукрепление | м | - | 1870,68 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем отходов, всего | куб. м/сут. | 75 | 300 |
|  | В том числе бытовых | -"- | - | - |
| 6.8.5 | Полигоны: - твердых бытовых отходов - производственных отходов | единиц /га | 4,9 | 4,9 |
| 6.8.6 | Общая площадь полигонов | га | 4,9 | 4,9 |
|  | в том числе стихийных свалок | мест | 10 | 10 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,79 | 12,9 |

Приложения